## Slide 1
Entwicklung einer Wegpunktnavigation
auf der Roboterplattform TurtleBot3
PROJEKTPRÄSENTATION VON
CHIARA TERESA GRUß
JAN-LUCA REGENHARDT
ROBIN SCHEEL

## Slide 2
Gliederung
Einführung
Technische Grundlagen
Vorstellung des Programms
kritische Betrachtung

## Slide 3
Einführung
Großer Anwendungsbereich von Robotern
Unterscheidung in verschieden Kategorien
Wie hilft die Wegpunktsteuerung für die weiterentwicklung von Technologien und Konzepten

## Slide 4
TurtleBot3
TurtleBot3-Burger:
mobiler Roboter von u.a. Open Robotics, ROBOTIS
Programmierbar mit ROS
Aufbau:
  LiDAR
  Einplatinen Computer
  OpenCR-Board
  Akku

## Slide 5: Pfadplanung
Hindernisse
Gitter
Polyeder
Global-Planner besten Pfad berechnen
Roadmap
Zellzerlegung
Potentialfeld
Local-Planner Pfad anpassen an dynamische Umgebung
Setzen von Zwischenpunkten im globalen Pfad

## Slide 6: Wegpunkte
Koordinatensystem der Karte
kartesisch
Koordinatensystem des Turtlebots
kartesisch
Xnach Norden
Ynach Osten
ZOrientierung

## Slide 7: Gazebo
Simulationsumgebung (Linux)
2002 durch Dr. Andrew Howard, Nate Koenig (USC)
Seit 2012 Open Source Robotics Foundation (OSRF)
Gazebo Server: Physik- und Sensor-Engine
Graphical Client: GUI, Visualisierung
$ roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_HAWK1.launch

## Slide 9: Modellbildung
2D/3D CAD Software
Solid Edge (Siemens)
Grundriss, Tisch, Schrank, Kartonbox
Über Gazebo Modell-Builder .stl importieren
https://github.com/regenhardthawk/Robotik-Projekt-WiSe2020

## Slide 10: RViz
Visualisierung der Sensorik
Abmessung: 2940 x 1700 pixel
Maßstab: 0.01845 m/px
$ roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation .launch map_file:=$HOME/Fak_I_Map2.yaml

## Slide 12: Das Programm
Genutzte Bibliotheken
Wegpunkte einlesen
Wegpunkte publishen
Callback
Aktion am Wegpunkt

## Slide 13: Bibliotheken
ros.h - Publisher, Subscriber und Timer
PoseStamped.h für Angabe der Position
MoveBaseActionResult.h für Abfrage ob das Ziel erreicht
tf.h Transformation der Quaternion

## Slide 14: Wegpunkte aus einer .txt-Datei einlesen
Der Turtlebot3 soll beliebig viele Wegpunkte aus einer .txt-Datei lesen können.
C++: Einlesen und Zuordnen durch Stream-Operator >> möglich.
=> Komma und Tabulatoren mit Leerzeichen ersetzen (Zeile 48)
=> Zeilen die mit ‘#’ beginnen dienen als Kommentar und werden nicht eingelesen
Übergabe der Werte durch push_back hinten an den Vektor

## Slide 15: Wegpunkte publishen
Werte aus der Textdatei in Variable m_wp gespeichert
seq = Aktueller Stand (Sequenz) der Wegpunkte
Zuordnen der Werte:
Wert für x-Achse
Wert für y-Achse
Orientierung
Beispiel für ersten Messwert seq=0:
0*3+0=0 ->ließ den Wert an der Stelle 0 für Position.x
0*3+1=1 ->ließ den Wert an der Stelle 1 für Position.y
...

## Slide 16: Callback
Abfrage ob der Wegpunkt erreicht wurde über Variable status aus MoveBaseActionResult.h
Entscheidung, ob ein neuer Wegpunkt angefahren, oder eine Aktion ausgeführt werden soll

## Slide 17: Aktion am Wegpunkt
180°-Drehung wenn das Ziel erreicht worden ist (Zeile 102)
In Radian umgerechnet

## Slide 18: kritische Betrachtung
Was hat nicht so funktioniert, wie vorgestellt?
Was hat uns vor Probleme gestellt?
Was hat gut geklappt?

## Slide 19: Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.